## Slide 1
SICUREZZA ITINERANTE
CICLO SEMINARI
3° TAPPA CASTEL S. GIORGIO 14/06/2013
LA REALIZZAZIONE DELLE GALLERIE CON METODO TRADIZIONALE
TECNOLOGIE E CRITERI DI SICUREZZA ADOTTABILI
Ing. Camillo Colalongo
Impresa
PROFACTA S.p.A.
del Gruppo Faustini

## Slide 2
Se costruire un edificio significa assemblare mattoni, calcestruzzo, acciaio etc; costruire una galleria significa asportare terreno dalla montagna attraverso la progressione del fronte di scavo che di fatto crea la cavità.
L’insieme delle attività che comunemente vengono definite di ‘avanzamento’ possono alterare gli equilibri naturali preesistenti.
Detti mutamenti dipendono dalla modalità con cui l’avanzamento viene condotto.
L’obiettivo che si pone un ‘buon Progetto’ è quello di minimizzare tali effetti, di garantire adeguati livelli di produzione attraverso il mantenimento dei più elevati standard di sicurezza per le maestranze impegnate. Le attività di scavo e le relative modalità con cui lo scavo di avanzamento viene eseguito sono parte integrante del Progetto di una galleria.

## Slide 3
INQUADRAMENTO GEOLOGICO (analisi strutturale ammasso allo scavo) GEOTECNICO (parametri di Progetto), GEOMORFOLOGICO (versanti attraversati) IDROLOGICO (alta,media bassa permeabilità)
FASI DELLA PROGETTAZIONE
FASE CONOSCITIVA
Sulla base degli elementi raccolti nella fase conoscitiva, si conducono previsioni sul comportamento deformativo del cavo in assenza di interventi, al fine di giungere all’individuazione di tratte a comportamento omogeneo suddivise in tre categorie di comportamento fondamentali:
1. Galleria a fronte stabile
Se il fronte di scavo è stabile, lo stato tensionale al contorno della cavità in prossimità del fronte si mantiene in campo prevalentemente elastico, e i fenomeni deformativi osservabili sono di piccola entità e tendono ad esaurirsi rapidamente. In questo caso anche il comportamento del cavo sarà stabile, e quindi non si rendono necessari interventi preventivi di consolidamento, se non localizzati e in misura molto ridotta. Il rivestimento definitivo costituirà allora il margine di sicurezza per la stabilità a lungo termine.
2. Galleria a fronte stabile a breve termine
Questa condizione si verifica quando lo stato tensionale indotto dall’apertura della cavità supera la resistenza geomeccanica del materiale al fronte, che si allontana progressivamente da un comportamento di tipo elastico, per passare ad un comportamento di tipo elasto-plastico. La decompressione indotta dallo scavo può essere opportunamente controllata e regimata con adeguati interventi di preconsolidamento del fronte e/o di consolidamento al contorno del cavo. In tal modo si fornisce l’opportuno contenimento all’ammasso, che manterrà un comportamento stabile. Nel caso non si prevedano opportuni interventi, lo stato tenso-deformativo potrà evolvere verso situazioni di instabilità del cavo in via di realizzazione. Ancora il rivestimento definitivo costituirà il margine di sicurezza a lungo termine.
3. Galleria a fronte instabile
L’instabilità progressiva del fronte di scavo è attribuibile ad una accentuazione dei fenomeni deformativi in campo plastico, che risultano immediati e più rilevanti, manifestandosi prima ancora che avvenga lo scavo, oltre il fronte stesso. Tali deformazioni producono un incremento dell’estensione della zona dell’ammasso decompressa in corrispondenza del fronte, dove si sviluppa un progressivo e rapido decadimento delle caratteristiche geomeccaniche del materiale. L’espansione della fascia di materiale decompresso al contorno del cavo deve essere contenuta prima dell’arrivo del fronte di scavo, e richiede pertanto interventi di preconsolidamento sistematici in avanzamento, che consentano di creare artificialmente l’effetto arco capace di far evolvere la situazione verso configurazioni di equilibrio stabile.
FASE DIAGNOSI
FASE DI TERAPIA
Sulla base di quanto emerso in Fase di Diagnosi vengono determinate le tipologie degli interventi previsti per le varie sezioni tipologiche, il campo di applicazione e le fasi esecutive per la loro realizzazione.
Notes: MMS: Mobile Mapping System

## Slide 4
ELABORATI DI PROGETTO:
PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
SEZIONI TIPO CARPENTERIE
PIANO DI MONITORAGGIO IN CORSO D’OPERA
LINEE GUIDA APPLICAZIONE SEZIONI E VARIABILITA’
SEZIONI TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO
PROFILO GEOMECCANICO

## Slide 5
TECNICHE DI SCAVO
TRADIZIONALE :
Identifica un complesso di metodologie e di tecniche il cui elemento comune è la prevalenza del fattore umano rispetto ai mezzi meccanici, che rivestono un ruolo di supporto e che vengono impiegati in momenti diversi della costruzione del tunnel.
MECCANIZZATO :
Metodologia costruttiva che consente la realizzazione, pressoché in contemporanea, delle fasi di scavo e rivestimento della galleria, grazie all’impiego di una TBM - Tunnel Boring Machine. La TBM consente una velocità d’avanzamento largamente superiore a quella di un sistema “tradizionale”, quali che siano le condizioni dei terreni attraversati dal tunnel.

## Slide 6
METODO TRADIZIONALE
La scelta del sistema di scavo dipende dal tipo di terreno, dalle sue caratteristiche fisiche e meccaniche nonchè dalla geometria della sezione. Lo scavo può essere condotto a piena sezione, a mezza sezione a multisezione.
Attualmente si preferisce procedere con avanzamento a ‘piena sezione’, anche nelle condizioni tenso deformative più complesse, in ragione dei grandi spazi di manovra resi disponibili in sotterraneo i quali consentono di organizzare le attività di tunnelling in condizioni di sicurezza e con conseguenti incrementi di produzione.

## Slide 7
TECNICHE DI AVANZAMENTO
METODO TRADIZIONALE
In funzione del tipo di terreno attraversato, le attività di tunnelling si distinguono in :
Arco rovescio e murette (rivestimento definitivo);
Scavo e pre-rivestimento;
Consolidamento;
Impermeabilizzazione (rivestimento definitivo);
Calotta (rivestimento definitivo);

## Slide 8
CONSOLIDAMENTO
METODO TRADIZIONALE
In funzione del tipo di terreno attraversato, le attività di consolidamento si distinguono in :
Perforazioni per;
esecuzione vtr (fronte e corona);
Tracciamento del fronte;
infilaggi metallici (corona);
jet grouting (fronte e corona);
Posa elementi strutturali (vtr / acciaio);
Iniezioni.

## Slide 9
SCAVO E PRE-RIVESTIMENTO
METODO TRADIZIONALE
In funzione del tipo di terreno attraversato, le attività di scavo in avanzamento si distinguono in:
Pre-spritz beton (sicurezza maestranze);
Abbattimento del fronte;
Tampone in spritz beton fine campo
Assemblaggio a terra centina metallica;
Spritz beton centina;
Misura piani e mezzerie (dati progetto);
Smarino materiale;
Posa centina metallica;
Esplosivo;
Martelloni demolitori;
Frese puntuali;
Ripper e benne;

## Slide 10
ARCO ROVESCIO E MURETTE
METODO TRADIZIONALE
In funzione del tipo di terreno attraversato, e dunque dei vincoli progettuali definiti (distanza arco rovescio/fronte), nonché dei dati di monitoraggio topografico e geognostico in corso d’opera acquisiti, l’esecuzione dell’arco rovescio e delle murette può essere eseguita in ‘ombra’ rispetto alle attività al fronte (consolidamento) o in sequenza. Tale ultima circostanza condiziona inevitabilmente la celere progressione degli scavi.

## Slide 11
IMPERMEABILIZZAZIONE
METODO TRADIZIONALE
L’impermeabilizzazione della volta della galleria (in alcuni casi riguarda anche l’arco rovescio – full round) serve a garantire l’opera finita rispetto a venute d’acqua provenienti dal terreno.
Si realizza ponendo in opera uno strato di TNT e di PVC termosaldato.
La posa può avvenire impiegando idoneo carro semovente o da sollevatore telescopico (nei casi in cui i vincoli di distanza fronte/calotta lo richiedano – problemi di spazio e di sovrapposizione rispetto alle lavorazioni al fronte.
Il ruolo del TNT è quello di prevenire fenomeni di punzonatura del PVC (asperità del prerivestimento) durante le fasi di getto del calcestruzzo.
Le acque vengono raccolte in una tubazione posta di norma sulla muretta che scarica in un collettore principale che canalizza al ricettore esterno.

## Slide 12
CALOTTA
METODO TRADIZIONALE
La realizzazione della calotta (che può essere armata o no) completa il rivestimento definitivo della galleria.
Anch’essa viene posta in essere in aderenza a precisi vincoli progettuali (distanza dal fronte) determinati in relazione al tipo di ammasso incontrato all’atto dello scavo ed alle risultante del monitoraggio in corso d’opera (linee guida).
Tali vincoli possono, come per l’arco rovescio, consentirne l’esecuzione in ‘ombra’ rispetto alle attività al fronte (consolidamento) o in sequenza. Tale ultima circostanza condiziona inevitabilmente la velocità dello scavo di avanzamento (terreni difficili).

## Slide 13
ADEMPIMENTI PROCESSO PRODUTTIVO
La realizzazione di una galleria comporta (D.Lgs. 81/08) l’adempimento di molteplici impegni in ordine ai seguenti temi:
Sicurezza e Ambiente: redazione POS, gestione delle acque, emissioni in atmosfera, monitoraggio microclima in galleria (ambiente di lavoro, salute lavoratori);
Coordinamento: riunioni preliminari e periodiche di coordinamento tra le Parti coinvolte nelle varie fasi lavorative (interferenze spaziali e temporali tra le attività). Analisi tematiche diverse connesse al reale contesto operativo, raccomandazioni e disposizioni;
Emergenze: piano di gestione delle emergenze, eventuali presidi pronto soccorso, eventuale monitoraggio grisou.
Si manifesta quindi l’esigenza di elaborare piani di gestione delle situazioni di pericolo, che garantiscano:
la riduzione dei pericoli presenti nel sito, attraverso la corretta gestione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro durante le diverse fasi dell’attività;
la gestione ottimale dei soccorsi agli operatori in caso di infortunio;
l’utilizzo delle attrezzature di emergenza presenti in varie zone del cantiere;
la delimitazione e la circoscrizione dell’evento negativo, per evitare o ridurre ulteriori danni;
il ripristino delle ottimali condizioni di lavoro, che permettano la prosecuzione dell’attività in sicurezza.
Tali sistemi di gestione delle emergenze vengono condivisi con il Committente e con gli Enti competenti, al fine di assicurare il massimo coordinamento nelle procedure di emergenza delle singole imprese operanti in cantiere.

## Slide 14
ADEMPIMENTI PROCESSO PRODUTTIVO
SCHEMI PRATICI IMPIEGATI IN CANTIERE

## Slide 15
GESTIONE DELLE RISORSE
La corretta gestione delle risorse occorrenti per l’esecuzione dell’Opera consente di svolgere le lavorazioni in Qualità e Sicurezza.
In particolare:
Personale: formazione, informazione, addestramento, protocollo sanitario, consegna DPI. Formazione specifica preposti, squadre sicuristi (antincendio, primo soccorso) e loro designazione;
Macchinario: verifiche periodiche, certificazione CE, manutenzione ordinarie e dispositivi di sicurezza;
Attrezzature: impianti elettrici (forza motrice e illuminazione), ventilazione aria sana, aria compressa, reti o presidi antincendio, reti acque industriali e di aggottamento, postazioni SOS, sistemi di comunicazione con l’esterno – telefonia, container di salvataggio (arca) ;

## Slide 16
CONCLUSIONI
ESTREMA IMPORTANZA DEL PROGETTO
(CONOSCITIVA – DIAGNOSI - TERAPIA)
ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI PROGETTUALI IN RELAZIONE AI DATI DI MONITORAGGIO EFFETTIVAMENTE RISCONTRATI IN CORSO D’OPERA
IN OPERE COMPLESSE DI QUALSIASI GENERE IL VERO CAPITALE DI UN’AZIENDA E’……………….
QUELLO UMANO!!